## Slide 1
Chart: Mittelwerte
2017 | 93 | 101 | 393 | 105 | 378 | 154 | 155 | 209 | 249 | 132
2015/16 | 105 | 141 | 113 | 175 | 156 | 86 | 192 | 156 | 140 | 151
Fakultät Maschinenwesen http://f-m.hszg.de
Fachgebiet Strahlentechnik
Radon in der Oberlausitz – Ergebnisse ausgewählter Messpunkte
U. Heidrich, E. Karbe, T. Schönmuth
Lage: Bautzen,
Baujahr: 1681
Messzeitraum: 23.06.-08.07.2017
Messräume: Keller
freigelegtes Gewölbe
Baugestaltung: Fußboden Lehm, Schutt aus
Dreißigjährigen Krieg Gewölbe: Ziegel und Granit
Auswertung | Radon [Bq/m3] | Thoron [Bq/m3]
Mittelwert | 3682 | 210
Max | 9715 | 704
Min | 359 | 49
Lage: Bertsdorf,
Baujahr: 1780
Messzeitraum: 25.07.- 22.08.2017
Baugestaltung: Gebäude ohne Keller, auf ebener Erde stehend, unter der Gebäudeaußenmauer (Feldsteine, 65 cm dick) liegt ein Streifenfundament aus Sandsteinquadern
Obergeschoß Lehmausfachung
Auswertung | Erdgeschoß [Bq/m3] |  | Obergeschoß [Bq/m3] | 
 | Radon | Thoron | Radon | Thoron
Mittelwert | 149 | 15 | 26 | 10
Max | 672 | 105 | 155 | 90
Min | 0 | 22 | 0 | 22
Lage: Zittau, Schwenninger Weg 1; Hochschule Zittau/Görlitz; Haus Z VII,
Messzeitraum: 06.08.2015 - 29.03.2016
27.07.2017 - 04.09.2017
Messräume: lt. Plan; 10 Messreihen im Vergleich
Baugestaltung: Funktionsbau, 80-er Jahre
keine Unterkellerung,
In 2016: Austausch der Grundleitung und Erneuerung des Fußbodens
Auswertung | Alle Maximalwerte der einzelnen Messungen [Bq/m3] | Alle Mittelwerte der einzelnen Messungen [Bq/m3]
Mittelwert | 393 | 197
Max | 610 | 411
Min | 211 | 53
Kontakt:
Prof. T. Schönmuth
t.schoenmuth@hszg.de
03583 612 4882
Alle Messungen erfolgten mittels
RadonScout RadonScoutPlus
ThoronScout (Fa. Sarad)
Beispiel:
Öffentliches Gebäude:
Unter Berücksichtigung der Aufenthaltszeit alle mittleren Radon-Konzentrationen unterhalb von 300 Bq/m³
Regelmäßige Lüftung empfohlen!
Nichtöffentliche (private) Gebäude:
Im Einzelfall unter Berücksichtigung der Aufenthaltszeit mittlere Radon-Konzentrationen oberhalb von
300 Bq/m³ nicht auszuschließen
Bautzen, Burgplatz
Messpunkt 1
Messpunkt 2
Chart: Bautzen, Burgplatz, Keller
Chart: Erdgeschoß
Chart: Obergeschoß
Chart: Radon / Thoron
Chart: ZVII – Raum Nr. 4; 2017
- unterirdische Hohlraumgebiete
- z.T. keine regelmäßige Lüftung
Chart: Maximalwerte
2017 | 245 | 245 | 561 | 340 | 610 | 348 | 379 | 484 | 535 | 358
2015/16 | 279 | 310 | 256 | 484 | 494 | 309 | 527 | 518 | 461 | 329
Chart: Vergleich benachbarter Räume